## Slide 1: Mikrocomputertechnik Projekt: LED-Spiel
Frederik Gruber, Fabian Katz

## Slide 2: Vorstellung des Projekts
Spiel auf einer LED-Matrix
Ziel:
 möglichst schnell die angezeigten Punkte auf der LED-Matrix eliminieren
Spielweise:
 Startpunkt lässt sich über 4 Taster in jede Richtung steuern
 nachdem alle Punkte eliminiert wurden muss dies durch Drücken eines 5. Tasters bestätigt werden

## Slide 3: Verwendete Hardware
Arduino Mega 2560
LED-Matrix mit Adapter
5x Taster
5x 1 kΩ Wiederstände
Jumperkabel
Breadboard

## Slide 4: Verschaltung und Auslesen der Taster
Widerstand dient zum:
Verhindern eines Kurzschluss (eventuelles durchbrennen von Leitungen im Chip)
Als Pull-Down Widerstand (macht schnelleres Abtasten möglich)

## Slide 5: LED-Matrix ansteuern
LedControl.h  Bibliothek mit Befehlen zur Ansteuerung von LED-Matrizen
LEDMatrix.shutdown(i, false)  aktiviert die Matrix I
LedControl LEDMatrix = LedControl(13,14,15,4)
 Definiert die Anschlüsse der LED-Matrix und die Anzahl der verwendeten LED-Matrizen

## Slide 6: Zufallspunkte auf LED-Matrix anzeigen
random(Minimum, Maximum)
 Erzeugt eine Zufallszahl zwischen dem angegebenen Minimum und Maximum (benötigt Befehl “randomSeed(analogRead(5))” in void setup um den Zufallsgenerator zu starten)
LEDMatrix.setLed(Matrix, Spalte, Zeile, true)  Schaltet die LED an der gewählten Position ein
AnzahlLED bestimmt wie viele zufällige LEDs angeschaltet werden

## Slide 7: Algorithmus zum Steuern der Startpunkt LED

## Slide 8: bool checke_spielfeldgrenzen(int y, int x)

## Slide 9: bool mache_einen_richtungsschritt(int *y, int *x)
Funktion bekommt Adressen als Parameter
Nach Verlassen der Funktion sind die Werte y und x direkt an der Speicherstelle modifiziert.

## Slide 11: Benötigte Zeit berechnen
millis()  Gibt die Zeit zurück, die seit Start des Arduinos vergangen sind
Serial.begin()  Startet den seriellen Monitor (benötigt für die Anzeige der Sekunden)
Serial.println  Ausgabe eines Strings auf dem Seriellen Monitor